ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА СЕБЕСТОИМОСТИ МЕШКОВ БУМАЖНЫХ

Для того чтобы найти стоимость бумаги на один мешок, нужно найти вес одного мешка,

исходя из  параметров самого мешка и бумаги.

Параметры бумаги:                                                                                           Заготовка мешка

П – плотность бумаги (г/м²). В основном для производства бумажных

мешков используется бумага плотностью 70 г/ м².

Ф – формат бумаги (см).

Ф=B×2+3

Параметры мешка:

L – длина мешка (см)

B – ширина мешка (см)

B1– ширина дна мешка (см)

К – количество слоев

L1 – длина заготовки (см):                                                                                Открытый мешок

для открытого мешка:   L1=B1×0,75+L

для закрытого мешка:    L1=B1×1,5+L

ПЛ – вес покровного листа (г)

для открытого мешка:

ПЛ=(В-В1) ×В1×П /10 000

для закрытого мешка, с учетом веса бумажного клапана

(вес клапана равен весу одного покровного листа):

ПЛ=(В-В1) ×В1×П /10 000 ×3

Вышеуказанные параметры вставим в формулу

для расчета веса бумажного мешка:

Вес мешка (г) = L1×Ф /100×П /100×K+ПЛ                                                        Закрытый мешок

Переводим вес мешка в килограммы:

Вес мешка (кг) = Вес мешка (г) / 1 000

Находим количество мешков из 1 т бумаги:

1 000 (кг) / вес мешка (кг)

Стоимость бумаги на один мешок (руб.):

Цена 1 т бумаги / количество мешков из 1 т бумаги

Стоимость клея на один мешок в среднем 0,14 руб.

Зависит от вида, размеров и количества слоев мешка.

Стоимость флексокраски на один мешок в среднем 0,20 руб.

В зависимости от цветов и степени заливки полотна.

Стоимость работы на производство мешка на оборудовании

компании “Мешкодел” в среднем:

для открытого – 0,37 руб.

для закрытого – 0,68 руб.

Прочие расходы в среднем составляют 0,08 руб. на один мешок.